附件1

# 湖南省“5G+工业互联网”示范工厂建设评价指南

“5G+工业互联网”示范工厂通过开展基于5G的工业互联网内外网改造，利用大容量、高带宽、低时延、高可靠、可移动的新型无线网络实现更大范围的实时数据采集和更可靠精准的实时反馈控制，进一步发挥工业互联网平台在数据集成、建模分析与优化等方面的优势，显著提升企业研发设计、生产制造、运营管理、产品服务等能力，支撑智能化生产、网络化协同、服务化延伸、数字化管理等模式创新。本指南主要包括5G全连接工厂建设、示范应用场景等方面的内容。

# 一、5G全连接工厂建设

- 基于5G的工业互联网内外网改造

1、工业设备5G改造。工厂现场应用有5G机器视觉相机、5G行业AR/VR、5G+AGV等新型融合终端，并利用5G模组、网关对机床、机器人、装配和检测设备、物流与仓储设备等现场设备进行网络互联能力改造，实现5G技术与制造装备融合，支持异构工业网络互通和多元工业数据采集，关键技术设备联网率超90%，关键技术设备5G联网率超10%。

2、工厂内网5G升级。工厂现场在既有工业网络系统上叠加部署了5G、时延敏感网络（TSN）、Wi-Fi 6、窄带物联网（NB-IoT）、确定性网络工业无源光网络（PON）等新型网络技术，采用公网切片、用户面下沉、网络资源专享等方式建设有5G专网，建立有网络接入机制、内容分发机制、拥塞控制策略等方案，部署有完善的工业防火墙、安全检测审计、入侵检测等安全技术措施。

3、工厂外网5G建设。工厂所在区域和主要。业务经营区域建设有覆盖全面的5G公共网络。工厂与基础电信企业开展合作接入高质量外网，通过云网融合、确定性网络、IPv6等新技术部署，能够实现多工厂跨地域协同软件或系统的研发与应用，以及产品局部或全部设计、生产、销售、服务流程的信息追溯能力。

- 5G+工业互联网平台建设

1、5G+边缘计算。工厂部署有5G智能网关，基于边缘计算技术与可编程逻辑控制器（PLC）、过程控制系统的融合，建立具备智能计算与实时优化能力的边缘工业控制系统。基于5G智能网关，通过OPC-UA、SDK等多种方式整合现场设备、软件系统、用户终端，实现信息技术（IT）网络与生产控制（OT）网络深度融合，设计、工艺、制造、检测、物流等各环节间全面互联互通。

2、5G+工业PaaS。工厂建设有完善的工业互联网平台，针对5G技术带来的超高清视频传输、低时延信号回传、大范围数据采集等特征，优化数据接入汇聚、数据管理分析、模型沉淀集成、功能封装复用等功能，深度融合深度学习、知识图谱等人工智能技术，提供功能强大的低代码开发和数据可视化工具。

3、5G+工业APP。工厂部署有功能完善、种类丰富、体系完整的工业APP，并基于5G技术带来更优的网络传输性能和更强的终端计算能力，面向设备预测性维护、质量缺陷检测、VR协同设计、AR辅助装配等应用场景，通过云原生开发、传统软件SaaS化等方式，实现灵活的功能组合与应用的快速部署。

# 二、5G示范应用场景打造

（一）数字化改造

1、设备管理。5G与工业设备融合，实时采集设备运转关键信息，实现设备间互联及生产数据映射，解决不同设备之间数据对接困难、管理精度低等问题。例如：运输皮带视觉监测，隧道施工设备信息采集。

2、原料管理。利用5G大连接特性，广泛识别物料的RFID、二维码等信息，实现物料全生命周期管理与追踪溯源，提高生产效率并增强问题追踪能力。例如：基于5G+高清视频的货物体积识别，5G自动化立体仓库，基于5G+AR的零部件识别与追踪。

3、环境管理。利用5G广泛连接各类环境传感器和控制器，实现工业园区各类环境信息采集与智能化管理。例如：港口环境信息采集，设备监测仪表视觉抄表。

4、人员管理。利用5G实时传输多路超高清视频，通过边缘计算MEC或云平台上的AI识别分析，实现全天、实时的设备高效巡检和人员安防管控。例如：人员轨迹追踪与效能分析系统，作业区域安全管理，高危环境无人巡检。

（二）网络化协同

1、远程设计。利用5G+AR/VR+设计协同平台跨地区协同设计，各地研发人员能够就统一虚拟样机进行沉浸式的协同设计，解决跨地域联合研发信息共享不及时的问题，提高各研发单位的沟通与整合效率。例如：大型客机协同设计。

2、远程实验。利用5G+AR/VR实现跨地区协同仿真实验，外地专家能够沉浸式参与到产品实验验证过程，快速定位问题，加速研发节奏。例如：大型复杂系统异地联合调试，飞机、工程机械等设备外场实验验证。

（三）智能化升级

1、生产加工。利用5G大带宽和低时延特性，实时回传远端设备状态及环境信息，并将控制指令实时下发，实现生产装备或机械的远程操作，解决高危环境作业风险等问题。例如：港口桥吊远程控制，客机人机协同远程喷涂系统，天车远程操控。

2、辅助装配。利用5G+AR实现生产场景远程、实时呈现，利用专家系统协助现场工人装配，解决现场设备操作难、操作复杂的问题。例如：设备远程故障诊断与维修，精密装备专家远程协助、工业三维复杂场景重建，航空发动机AR辅助装配系统。

3、质量检验。利用5G+机器视觉实时回传高清图像或视频，并利用边缘计算MEC或云平台的AI等功能实时智能处理，将分析结果实时传输到现场，大幅提升质检效率和准确率。例如：8K超高清视频的飞机表面检测系统，复合材料智能拼缝检测。

4、物流配送。利用5G大带宽和低时延特性，实现物流车辆状态及周边信息实时上传，根据业务控制平台指令实时控制车辆行驶路径、启停等，实现无人化物流。例如：跨厂区无人物车，车间级智能配送系统，钢厂自动物流，矿车自动驾驶。

（四）服务化延伸

1、产品销售。搭建产品三维设计模型及选型系统，基于5G+AR实现在线展示、在线设计等功能，支持实时化选型和个性化定制，提高产品研发与生产的需求导入效率。例如：重卡销售。

2、产品运维。利用5G采集产品运行状态和使用习惯等信息，依托工业机理或模型，通过远程专家系统实现预测性维护、运维指导等个性化服务。例如：工程机械后服务。

3、人员培训。基于5G+AR/VR，通过远程方式实现沉浸式体验的虚拟化培训，降低人力成本并提高培训效率。例如：虚拟工厂操作培训，设计装配实时高清交互，虚拟产品展示。

附件2

湖南省2021年“5G+工业互联网”示范工厂申报书

申 报 单 位 （盖章）：

推 荐 单 位 （盖章）：

联 系 人 及 电 话  ：

申    报    日    期：    年     月     日

湖南省工业和信息化厅制

真实性承诺

我单位自愿向湖南省工业和信息化厅提供的所有材料均真实、完整、准确，我单位申报材料内容所涉及的活动均符合国家相关法律法规要求。

企业法定代表人：

企业（公章）：

年    月    日

目 录

一、企业和项目基本信息	-12-

二、项目建设情况	- 15 -

三、相关证明文件	- 15 -

# 一、企业和项目基本信息

| （一）企业基本信息 |
| --- |
| 企业名称 |  |
| 组织机 构代码 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 | 姓名 |  | 手机 |  |
|  | 职务 |  | E-mail |  |
| 财务情况 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 总资产（万元） |  |  |  |
| 负债率 |  |  |  |
| 主营业务收入（万元） |  |  |  |
| 税金（万元） |  |  |  |
| 利润（万元） |  |  |  |
| 企 业 简 介 | （发展历程、主营业务、市场销售等方面基本情况，不超过400字） |
| （二）项目基本信息 |
| 项目名称 |  |
| 项目地址 |  |
| 起止日期 |  |
| 项目总投入（万元） |  |
| 其中 | 平台和系统开发费（万元） |  |
|  | 智能设备（终端）购置费（万元） |  |
|  | 测试验证和项目咨询费（万元） |  |
| 项 目 简 述 | （按照5G+工业互联网示范工厂建设评价指南进行描述，不超过400字。） |
| 项目建设内容（勾选） |
| 项目 | 类目 | 子项 |
| 5G全连接工厂建设 | 基于5G的工业互联网内外网改造 | □工业设备5G改造 |
|  |  | □工厂内网5G升级 |
|  |  | □工厂外网5G建设 |
|  | 5G+工业互联网平台建设 | □5G+边缘计算 |
|  |  | □5G+工业PaaS |
|  |  | □5G+工业APP |
| 5G示范应用场景打造 | 数字化改造 | □设备管理 |
|  |  | □原料管理 |
|  |  | □环境管理 |
|  |  | □人员管理 |
|  | 网络化协同 | □远程设计 |
|  |  | □远程实验 |
|  | 智能化升级 | □生产加工 |
|  |  | □辅助装配 |
|  |  | □质量检验 |
|  |  | □物流配送 |
|  | 服务化延伸 | □产品销售 |
|  |  | □产品运维 |
|  |  | □人员培训 |

# 二、项目建设情况

1、项目概况（立项背景、必要性、建设投入情况、实施团队、分工等）

2、示范工厂建设内容（详细描述前表中勾选的主要建设内容）

3、项目先进性（与项目实施前的效果比较，取得的直接效果。项目实施对行业和区域的影响和带动作用。与国内外先进水平、行业领军企业比较，项目具备的先进性）

4、项目的示范推广分析（围绕项目的建设及设计、制造、物流、销售、服务等产品全生命周期环节，总结提炼可复制、可推广的典型解决方案、应用场景、模式等）

# 三、相关证明文件

1、企业营业执照复印件（盖章）

2、近三年企业财务审计报告复印件

3、项目建设投入专项审计报告复印件

4、项目关键技术装备、软件的清单及品牌、供应商（包括名称、单价、总价、品牌、对应合同、供应商等信息）

5、资质、荣誉证明文件复印件

6、其他

附件3

# “5G+工业互联网示范工厂”推荐汇总表

推荐单位（盖章）：                    联系人及电话：

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 市州 | 所在区县 （园区） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |